Tabelle der Einstellung der Primärluft  , der Sekundärluft und Luftgesamtmenge auf der Blende von Druckgebläse

| Kesselleistung [kW] |  | Schornsteinzug 15 Pa | Schornsteinzug 20 Pa |
| --- | --- | --- | --- |
| 18 | Feuchtigkeit des Holzes | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | Einstellung der Primärluft durch Regelung des Schlizes | mm | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
|  | Einstellung der Sekundärluft durch Reglung der Drehscheibe | obr. | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 |
|  | Einstellung der Luft auf der Ventilatorblende, die begrenzt die Saugenfläche* | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 25 | Feuchtigkeit des Holzes | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | Einstellung der Primärluft durch Regelung des Schlizes | mm | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
|  | Einstellung der Sekundärluft durch Reglung der Drehscheibe | obr. | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
|  | Einstellung der Luft auf der Ventilatorblende, die begrenzt die Saugenfläche* | % | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| 40 | Feuchtigkeit des Holzes | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | Einstellung der Primärluft durch Regelung des Schlizes | mm | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
|  | Einstellung der Sekundärluft durch Reglung der Drehscheibe | obr. | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
|  | Einstellung der Luft auf der Ventilatorblende, die begrenzt die Saugenfläche* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60 | Feuchtigkeit des Holzes | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | Einstellung der Primärluft durch Regelung des Schlizes | mm | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
|  | Einstellung der Sekundärluft durch Reglung der Drehscheibe | obr. | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 |
|  | Einstellung der Luft auf der Ventilatorblende, die begrenzt die Saugenfläche* | % | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 50 | 50 | 50 | 60 | 70 |
| 80 | Feuchtigkeit des Holzes | % | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
|  | Einstellung der Primärluft durch Regelung des Schlizes | mm | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
|  | Einstellung der Sekundärluft durch Reglung der Drehscheibe | obr. | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
|  | Einstellung der Luft auf der Ventilatorblende, die begrenzt die Saugenfläche* | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

* - bedeutet die Offenfläche in Prozenten, also 100% - volle Eröffnung der Blende; 0% - die Blende voll geschlossen,

in Typen 60, 80 [kW] Aufstellungen betreffen  genauso von Eröffnungsgrad zwei Ventilatoren