- Hast Du schon mit Deinem zuständigen Schornsteinfegermeister darüber gesprochen?:
Gibt es hier nicht.
- Hast Du schon Vorstellungen von deinem Kessel?:

Solarbayer HVSE 25, da es hier für Scheitholzkessel keine Förderungen gibt, bei mehr

Erfahrung mit diesem, auch weitere Modifikationen

- Ist die benötigte Stellfläche vorhanden für Puffer/Ausdehnungsgefäß/Pumpen etc.?:

Stellfläche ist knapp, falls es mir zu eng wird kann ich auch die Puffer im nächsten Raum

Unterbringen.

- die BAFA verlangt für einen HV-Kessel 55 lt/Kw. Der ideale Wert liegt bei 80- 100 lt/Kw auch wenn dir das zuviel vorkommt.  Wie groß soll dein Puffer werden, ist schon Puffer vorhandenen?

ich bekomme bei mir max. 2 Stück Puffer mit 1000 l in den Heizraum, bei Bedarf könnte noch einer im nachbar Raum aufgestellt werden.

- Wie soll Die WarmWasser Bereitstellung erfolgen? Wärmetauscher im Puffer; Externer Wärmetauscher;

Durch eine Frischwasserstation, Problem wir sind nur ein 2 Personen Haushalt, suche eine

Kleine Friwa, die hier viel gelobte Oventrop scheint für mich zu gross zu sein, bin im moment

Für die Friwa 20 von Solarbayer

- Wie wird Dein Haus jetzt beheizt?:

Neubau und noch im Bau

- Dein durchnittlicher Jahresverbrauch der letzten 3 Jahre l Öl/m³ Gas?:

- Größe der zu beheizende Wohnfläche m²?:

Ca.   80m2 Erdgeschoss,  15m2 im Keller, Büroraum

- Einschätzung der Wärmedämmung des Hauses /der Fenster:

Eine 2, Naturstammhaus mit Stämmen von mind. 30 cm bis ca. 45 cm, Keller aus

Beton mit 100mm Isolierung, starke Hanglage, eine Seite ebenerdig, andere Seite

In der Erde, Fenster dreifachverglasung

- Willst Du Deine Heizanlage selber bauen?:

Nein, nur mit helfen, aber ich muss den Monteuren sagen wie sie bauen müssen,

der Montagezeitraum ist nicht so wichtig, da Handarbeit hier noch billiger ist, als sich

etwas fertiges zu kaufen

- Hast Du schon bei einem HB (Heizungsbauer) ein Angebot machen lassen?:

Ja, aber alles sehr unbefriedigend, ich kaufe alle Hardware, wenn möglich in Rumänien

Da es für mich wichtig ist die mwst. geltend zu machen, hier 24%

- Hast Du schon genügend Holz getrocknet ?

Ja